1. 三組OV過高(相)電壓偵測顯示,電壓過高時跳脫保護。

2. 三組UV不足(相)電壓偵測顯示,電壓過低或欠相時跳脫

保護。

3. 可調整設定電壓異常持續發生1,2,4,5秒跳脫延遲時間。

4. 復閉次數可調整設定1,2,4,5次,投次已滿解除自動。

5. 可調整投入時間5~320秒,投入前蜂鳴器警報告知。

6. 電壓異常,負載事件,投次已滿有一輔助接點提供遠距離

警報使用,可外接自動求救系統。

7. 同步偵測負載電驛(CO/LCO)跳脫,負載事件自動閉鎖,

不影響保護協調。

8. 具有手動/自動選擇鑰鎖開關,手動模式下可使復閉器

與原有控制迴路完全隔離,確保安全。

9. 插拔式盤面抽出型(拆卸時,不需停電)。